## Slide 1
Đề tài: Xây dựng hệ thống phát hiện sai lệch ngoại quan của sản phẩm đồ trang trí xuất khẩu sử dụng thị giác máy tính.
IE400.F3.CN2.CNTT – CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Trình bày: Nguyễn Thị Hiền MSSV: 25410207
Giảng viên hướng dẫn Ths. Đỗ Minh Tiến
Notes: Kính chào thầy. Bài trình bày này tóm lược một nghiên cứu về phát hiện và định vị lỗi trong kiểm tra sản phẩm đồ trang trí xuất khẩu, trong điều kiện dữ liệu huấn luyện cực kỳ hạn chế. Điểm đặc biệt là mô hình chỉ học từ ảnh bình thường, không sử dụng ảnh lỗi hay mặt nạ lỗi trong giai đoạn huấn luyện.

## Slide 2
Bài toán nghiên cứu
Dữ liệu normal-only cực kỳ hạn chế với 12 mẫu sản phẩm.
Kiểm tra chất lượng với ít dữ liệu và không có nhãn lỗi.
02
12
Mẫu sản phẩm
100
Hình ảnh bình thường mỗi mẫu sản phẩm
30–53
Hình ảnh lỗi chỉ dùng đánh giá cho mẫu sản phẩm
Hai nhiệm vụ
1. Phân loại ảnh bình thường hoặc bất thường.
2. Định vị vùng lỗi trên ảnh bất thường
Notes: Bộ dữ liệu thực tế gồm 12 mẫu sản phẩm đồ trang trí. Mỗi mẫu sản phẩm chỉ có 100 ảnh bình thường, trong khi 30 đến 53 ảnh lỗi được giữ riêng để đánh giá. Nghiên cứu giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ: phân loại ở cấp ảnh và định vị ở cấp điểm ảnh. Điều này khó hơn các bộ dữ liệu chuẩn vì vị trí, kích thước vật thể và quy mô khuyết tật thay đổi đáng kể.

## Slide 3
Lựa chọn phương pháp
PatchCore phù hợp với ngân sách 80 ảnh huấn luyện mỗi lớp
03
PatchCore
Backbone WideResNet-50 đóng băng
Trích xuất đặc trưng theo patch
Memory bank và khoảng cách láng giềng gần nhất
Không cần tối ưu gradient cho backbone
Vì sao phù hợp?
Giảm rủi ro overfitting khi dữ liệu ít
Không cần mẫu lỗi để huấn luyện
Tạo được anomaly map phục vụ định vị
So sánh bổ sung: Isolation Forest và SuperSimpleNet
Notes: Nghiên cứu chọn PatchCore làm phương pháp chính. Mạng WideResNet-50 đã được huấn luyện trước trên ImageNet và được giữ cố định. Đặc trưng của từng vùng ảnh được lưu trong memory bank; ảnh mới được chấm điểm theo khoảng cách đến các đặc trưng bình thường gần nhất. Cách tiếp cận này phù hợp hơn mô hình cần huấn luyện sâu khi mỗi lớp chỉ có 80 ảnh cho tập train.

## Slide 4
Quy trình OC-MAR
Các bước được triển khai và kiểm tra độc lập
04
Tiền xử lý
›
Tách nền và mask
›
PatchCore
›
Ngưỡng theo foreground
›
Lọc vùng liên thông
›
Ngưỡng thích nghi
Các biến thể được đánh giá
Độ phân giải 224, 256, 384 và 512
Tổng hợp đa tỉ lệ
Mask theo ngưỡng màu và mask alpha thật
Notes: Quy trình OC-MAR tổ chức các bước xử lý từ đầu vào đến hậu xử lý. Sau khi chuẩn hóa và tách nền, PatchCore tạo bản đồ bất thường. Hệ thống chỉ tính ngưỡng trên vùng foreground, sau đó giữ thành phần liên thông lớn nhất. Nghiên cứu cũng đánh giá đa tỉ lệ và ngưỡng thích nghi theo từng mẫu sản phẩm, thay vì coi mọi mẫu sản phẩm có cùng phân bố điểm bất thường.

## Slide 5
Thiết lập thực nghiệm
Tách train và calibration chỉ từ ảnh bình thường
05
80
ảnh train mỗi lớp
20
ảnh calibration mỗi lớp
5
random seeds
Chỉ số chính
Image-level AUROC cho phân loại
IoU, Coverage và Pointing Game cho định vị
Notes: Trong mỗi mẫu sản phẩm, 80 ảnh bình thường dùng để xây memory bank và 20 ảnh còn lại dùng cho hiệu chuẩn. Tất cả ảnh lỗi chỉ xuất hiện ở giai đoạn đánh giá. Chỉ số chính cho phân loại là AUROC. Với định vị, tác giả dùng một tập mặt nạ thủ công thô và báo cáo ba chỉ số bổ sung là IoU, coverage và pointing-game accuracy.

## Slide 6
PatchCore vượt đường cơ sở thống kê
06
Chart: 
| Isolation Forest | PatchCore cơ sở | PatchCore cuối
AUROC | 0.898 | 0.991 | 0.996
+9,8 điểm
so với Isolation Forest
5/12 lớp đạt AUROC 1,000 ở cấu hình cơ sở
AUROC trung bình ở cấp ảnh
Notes: Kết quả chính cho thấy PatchCore vượt rõ rệt đường cơ sở thống kê. Isolation Forest đạt AUROC trung bình 0,898. PatchCore cơ sở đạt 0,991, và cấu hình cuối đạt 0,996. Khoảng cách gần 10 điểm phần trăm cho thấy đặc trưng học sâu tổng quát ổn định hơn bộ đặc trưng thủ công trên 12 mẫu sản phẩm khác nhau.

## Slide 7
Cấu hình cuối đạt AUROC 0,996
Ảnh 384 × 384, tách nền và giới hạn ngưỡng trong foreground
07
Chart: 
| 1041 | 1042 | 1043 | 1045 | 1047 | 1113 | 1114 | 1120 | 504 | 808 | 838 | 924
AUROC | 1 | 1 | 0.996 | 1 | 1 | 0.995 | 0.994 | 0.987 | 1 | 0.983 | 1 | 1
0,996
AUROC trung bình
Tất cả lớp ≥ 0,983
Notes: Ở cấu hình cuối, ảnh đầu vào được tăng lên 384 x 384, nền được loại bỏ, ngưỡng chỉ tính trong vùng vật thể và hệ thống giữ vùng liên thông lớn nhất. AUROC trung bình đạt 0,996. Tất cả 12 mẫu sản phẩm đều đạt ít nhất 0,983, nên hai mẫu sản phẩm yếu ở cấu hình ban đầu không còn là ngoại lệ rõ rệt.

## Slide 8
Mask theo độ sáng thất bại với vật thể tối
Sai số chỉ lộ rõ khi quét định lượng trên toàn bộ 12 lớp
08
Chart: 
| FA-1120 | FA-1047 | FA-1114 | 9 lớp còn lại
Tỉ lệ bỏ sót | 0.963 | 0.825 | 0.78 | 0.064
r = −0,938
tương quan với độ sáng vật thể
Khắc phục: dùng trực tiếp alpha mask từ mô hình tách nền
Notes: Một phát hiện quan trọng nằm ở bước tạo mask vật thể. Khi ảnh đã được ghép lên nền đen và alpha bị loại bỏ, ngưỡng độ sáng gần như không phân biệt được vật thể tối với nền. Ba lớp tối nhất bị bỏ sót từ 78 đến 96 phần trăm pixel vật thể. Tỉ lệ bỏ sót tương quan rất mạnh và nghịch với độ sáng, r bằng âm 0,938. Giải pháp là dùng alpha mask gốc của mô hình tách nền.

## Slide 9
Ngưỡng thích nghi giảm 66% vùng dương tính giả
09
Chart: 
| Ngưỡng cố định p92 | Ngưỡng thích nghi
Diện tích FP trung bình | 662.4 | 224.6
66%
giảm diện tích false positive
Không làm thay đổi AUROC phân loại
Hiệu chuẩn riêng theo từng lớp bằng ảnh bình thường
Notes: Ngưỡng cố định ở percentile 92 vẫn giữ lại một vùng dương tính giả nhỏ trên nhiều ảnh bình thường. Tác giả hiệu chuẩn ngưỡng riêng cho từng mẫu sản phẩm, chỉ dùng tập calibration bình thường và chọn percentile từ 92 đến 99. Diện tích false positive trung bình giảm từ 662 xuống 225 pixel, tương đương 66%, trong khi AUROC phân loại không thay đổi.

## Slide 10
Đa tỉ lệ không cải thiện AUROC
Ba độ phân giải làm chi phí suy luận tăng khoảng 3 lần
10
0,9964
một tỉ lệ 384 × 384
0,9958
tổng hợp 256/384/512
≈3×
chi phí suy luận
Phép lấy cực đại có thể giữ cả tín hiệu lỗi thật và đỉnh false positive theo từng tỉ lệ.
Notes: Tổng hợp đa tỉ lệ chạy PatchCore độc lập ở 256, 384 và 512, rồi lấy cực đại trên các anomaly map. Kết quả trung bình không tăng, thậm chí giảm nhẹ từ 0,9964 xuống 0,9958. Lý do là phép cực đại có thể đưa cả đỉnh false positive của một tỉ lệ vào bản đồ tổng hợp. Với bộ dữ liệu này, 384 x 384 đã đủ và tiết kiệm hơn khoảng ba lần chi phí suy luận.

## Slide 11
Định vị đúng khu vực nhưng biên chưa chính xác
Đánh giá trên 192 ảnh lỗi có mặt nạ thủ công thô
11
0,220
IoU trung bình
0,313
Coverage trung bình
0,875
Pointing Game
Điểm có anomaly score cao nhất thường nằm đúng trong vùng lỗi, dù vùng dự đoán chưa khớp chặt với biên chú thích.
Notes: Định vị được kiểm tra trên 192 ảnh lỗi với mặt nạ thủ công có chủ ý vẽ thô. IoU trung bình chỉ 0,220 và coverage là 0,313, phản ánh biên dự đoán chưa khớp chặt với vùng chú thích. Tuy nhiên pointing-game accuracy đạt 0,875. Nghĩa là điểm bất thường mạnh nhất thường chỉ đúng khu vực cần kiểm tra, phù hợp vai trò hỗ trợ công nhân xác định nơi cần quan sát.

## Slide 12
Kết luận và hướng phát triển
12
Kết luận
PatchCore là lựa chọn thực tế khi dữ liệu rất ít
Cấu hình cuối đạt AUROC 0,996 và ổn định qua 5 seeds
Kiểm tra định lượng toàn bộ mẫu sản phẩm giúp phát hiện lỗi tiền xử lý
Ưu tiên tiếp theo
Tạo ground truth chính xác hơn và đo độ đồng thuận giữa người gán nhãn
Đánh giá PRO đa ngưỡng và cải thiện độ chính xác đường biên
Điều tra riêng lớp FA-1114, ngoại lệ trong nhiều phân tích
Notes: Tóm lại, PatchCore kết hợp với xử lý foreground cẩn thận là lựa chọn thực tế cho bài toán dữ liệu cực ít. Cấu hình cuối đạt AUROC 0,996 và ổn định trong năm seed. Giá trị lớn của nghiên cứu nằm ở việc kiểm tra các giả định tiền xử lý bằng số liệu trên toàn bộ 12 lớp. Hướng phát triển nên tập trung vào ground truth chính xác hơn, độ đồng thuận giữa người gán nhãn, đường cong PRO và phân tích sâu lớp FA-1114. Xin cảm ơn thầy đã lắng nghe.